Правила користування опалювальними приладами

1. Електричне опалення.

Сучасний побут насичений різноманітними електроприладами опалення приміщень, які в разі неправильної експлуатації, пошкодження, роботи в аварійних режимах здатні призвести до виникнення пожежі.

З огляду на вищесказане слід запам'ятати й виконувати основні вимоги пожежної безпеки:

- електронагрівальні прилади повинні вмикатися в електромережу тільки за допомогою справних штепсельних з’єднань та розеток заводського виготовлення;

- температура зовнішньої поверхні електроопалювальних приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 85°С;

- відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити не менше 0,25 м.

Не дозволяється:

- застосовувати для опалення приміщення нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання, або лампи розжарювання;

- користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами, іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або деформування;

- експлуатувати кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості;

- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, тощо;

- використовувати побутові електронагрівальні прилади без негорючих підставок;

- використовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу, інших предметів;

- заклеювати електропроводку шпалерами або горючими тканинами.

Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в сім’ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежної допомоги, гасіння пожежі в початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення.

2. Пічне опалення.

У квартирах і житлових будинках, що мають пічне опалення, необхідно звернути особливу увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час влаштування печей і їхньої експлуатації. У цих будинках загорання найчастіше відбуваються через перегрівання, появи в кам'яній кладці тріщин, а також у результаті застосування для розтоплювання горючих і легкозаймистих рідин, випаданні з топки жарин.

Тому, у разі користування пічним опаленням:

- перед початком, а також упродовж усього опалювального сезону слід очищати димоходи та печі від сажі;

- біля кожної печі перед топковим отвором, на горючій підлозі, слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5 х 0,7 м;

- усі димові труби і стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені;

- золу й шлак, що видаляють із топки, необхідно заливати водою і виносити у спеціально відведені для цього місця. Не дозволяється висипати золу й шлак поблизу будівель.

Не допускається:

- залишати печі, які топляться, без нагляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

- користуватися печами, які мають тріщини;

- розміщувати паливо, інші горючі речовини та матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

- зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев'яній підлозі або горючій підставці;

- сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

- застосовувати для розпалювання печей легкозаймисті та горючі рідини;

- використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки;

- здійснювати топлення печей із відкритими дверцятами топки;

- закріплювати на димових трубах антени телевізорів, радіоприймачів тощо;

- зберігати у приміщенні запас палива, який перевищує добову потребу.

Забороняється користуватися відкритим вогнем для освітлення, наприклад, коли вимкнено електроенергію.

Статистика стверджує, що кожна друга пожежа виникає через людський фактор. Недотримання елементарних вимог пожежної безпеки може коштувати втрати майна, чи, що найстрашніше, спричинити загибель людини.

Майже кожній пожежі можна запобігти! Для цього слід обов’язково обговорити в сім’ї не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежної допомоги, гасіння пожежі в початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення.

3. Газове опалення.

Для запобігання нещасних випадків при користуванні газовими опалювальними приладами забороняється:

- користуватися газовими водонагрівачами й опалювальними приладами при відсутності тяги й при зворотній тязі, тому що можливе отруєння чадним газом;

- користуватися несправними газовими приладами;

- самостійно ремонтувати несправності;

- включати газові прилади дітям, а також особам, що не пройшли спеціального інструктажу;

- прикріплювати до водонагрівача, до опалювального приладу й газопроводів сторонні предмети;

- вмикати газові прилади при несправній автоматиці безпеки.

Необхідно:

- тримати водонагрівачі й опалювальні прилади в чистоті і справному стані;

- систематично перевіряти тягу в димоході перед вмиканням і під час роботи газового приладу та не включати його при відсутності тяги;

- слідкувати за своєчасною періодичною перевіркою й прочисткою димоходу та вентиляційних каналів;

- при несправності водонагрівача чи опалювального приладу відключити газ і викликати робітника газового господарства.

При виявленні запаху газу необхідно

- закрити кран перед газовими приладами й на приладах;

- відкрити двері й вікна, зробити протяг, щоб провітрити приміщення;

- не допускати в приміщенні відкритого вогню, паління, не вмикати й не вимикати електричні прилади й освітлення для запобігання появи іскри;

- покинути приміщення й не дозволяти вхід іншим людям;

- повідомити про витік газу в аварійно-диспетчерську службу ВАТ "Дніпрогаз" за телефоном 104.

При появі запаху газу на вулиці, в під'їзді, підвалі чи інших місцях НЕОБХІДНО негайно повідомити в аварійно-диспетчерську службу ВАТ "Дніпрогаз" за телефоном 104 й ОБОВ'ЯЗКОВО виконати вказані дії.

Дотримання цих правил - запорука Вашої безпеки!

Прес-служба управління з питань надзвичайних ситуацій 
Дніпропетровської облдержадміністрації